## Slide 1
Алгоритм ветвей и границ для обобщённой задачи коммивояжера с ограничениями предшествования
А.А. Петунин, С.С. Уколов, М.Ю. Хачай

## Slide 2
Содержание
Обобщенная задача коммивояжера с ограничениями предшествования (PCGTSP)
Общие идеи алгоритма
  Получение нижних оценок
  Отсечение
  Ветвление
  Используемые нижние оценки
Варианты алгоритма
  Ветвей и границ
  Динамическое программирование (схема Хелда и Карпа)
Численные эксперименты
Заключение

## Slide 3
PCGTSP: GTSP с ограничениями предшествования
Кластер
Вершина
Тур
Частичный порядок
– взвешенный орграф
– веса рёбер
– разбиение на кластеры
– орграф частичного порядка (ограничение предшествования)
– транзитивно:
– количество вершин
– количество кластеров
Практические применения
оптимизации траектории инструмента для станков с числовым программным управлением (ЧПУ)
минимизации времени холостого хода в процессе раскроя листового металла
настройки координатно-измерительного оборудования
оптимизации траектории при множественном сверлении отверстий
…

## Slide 4
Допустимое решение PCGTSP
Допустимый -тур
– посещает все кластеры
– замкнут
- начинается и заканчивается в первом кластере
Посещает каждый кластер ровно в одной вершине
Каждое ребро в
Стоимость (вес) тура

## Slide 5
Известные подходы к решению PCGTSP
В отличие от обобщенной задачи коммивояжера (GTSP), которая хорошо исследована, подходы к решению PCGTSP исчерпываются следующими:
Эффективные алгоритмы для специальных ограничений предшествования типа Баласа1
Общий подход к выводу нижних оценок в методе ветвей и границ2
Метаэвристический солвер PCGLNS3
1Balas E., Simonetti N. Linear Time Dynamic-Programming Algorithms for New Classes of Restricted TSPs: A Computational Study // INFORMS J. on Computing. — Institute for Operations Research, the Management Sciences (INFORMS), Linthicum, Maryland, USA, 2001. — Т. 13, No 1. — С. 56—75.
2Salman R., Ekstedt F., Damaschke P. Branch-and-bound for the Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem // Operations Research Letters. — 2020. — Т. 48, No 2. — С. 163—166.
3Khachay M., A., Petunin A. PCGLNS: A Heuristic Solver for the Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem // Optimization and Applications. Т. 12422 / под ред. N. Olenev, Y. Evtushenko, M. Khachay, V. Malkova. — Cham : Springer International Publishing, 2020. — С. 196—208. — (Lecture Notes in Computer Science).

## Slide 6
Решение найдено эвристикой PCGLNS
n=272
m=34
Пример решения задачи PCGTSP

## Slide 7
Общие идеи алгоритма
Стратегия поиска нижних оценок
Построение вспомогательной задачи PCGTSP 
Релаксация ATSP
  Нун и Бин
  Граф кластеров
  Граф кластеров
  …
Релаксация ATSP
  MSAP: остовное дерево
  AP: цикловое покрытие
  Gurobi + ATSPxy
  …
Стратегия отсечения
– нижняя оценка
– стоимость наилучшего найденного допустимого решения исходной задачи
  Получается эвристикой PCGLNS
Позволяет отсекать 50-90% узлов дерева поиска
Стратегия ветвления
Префикс
Строим
Используем ограничения предшествования:
  Дополнительно:
    Сокращение размера дерева поиска

## Slide 8
Построение вспомогательной задачи
Префикс
Удаляем кластеры
Назначаем
Удаляем рёбра
Остальные веса сохраняем
Релаксация 
…
…

## Slide 9
Первая релаксация (ATSP)
1Noon C. E., Bean J. C. An Efficient Transformation Of The Generalized Traveling Salesman Problem //INFOR: Information Systems and Operational Research. — 1993. — Т. 31, No 1. — С. 39—44.
Преобразование Нуна и Бина1: GTSP  ATSP
Кластера  Циклы веса 0
Веса сохраняются
Граф кластеров
H1: веса индуцированы весами исходного графа G
H2: веса индуцированы весами путей длины 2 в исходном графе G
  Путь удовлетворяет ограничениям предшествования
H3+: веса индуцированы весами путей длины 3 (и более) в исходном графе G
  Сложны в практической реализации

## Slide 10
Вторая релаксация
MSAP
Minimal Spanning Arborescence
Минимальное остовное дерево
(Вместо цикла ищем дерево)
AP
Assignment Problem
Построение циклового покрытия
(Задача о назначениях)
(Решение не обязано содержать один цикл)
Gurobi + ATSPxy1
Прямое решение задачи ATSP
(Для небольшого количества вершин)
1Sarin S. C., Sherali H. D., Bhootra A. New tighter polynomial length formulations for the asymmetric traveling salesman problem with and without precedence constraints //Operations research letters. – 2005. – Т. 33. – №. 1. – С. 62-70.

## Slide 11
 | Нун и Бин |  | 
AP | E1 0.48±0.03 | L1 0.91±0.02 | L2 0.97±0.02
MSAP | E2 0.54±0.01 | E3 0.54±0.01 | E4 0.60±0.002
Gurobi | E5 | L3 1.00 | E6
 | Нун и Бин |  | 
AP | E1 0.48±0.03 | L1 0.91±0.02 | L2 0.97±0.02
MSAP | E2 0.54±0.01 | E3 0.54±0.01 | E4 0.60±0.002
Gurobi | E5 | L3 1.00 | E6
Используем оценки L1, L2 и L3
Оценки E1 – E4 менее точные
Оценки E5 и E6 требуют много времени
Оценка L3 применяется в малом () количестве случаев с наименьшими оценками L1 и L2
Используемые / неиспользуемые нижние границы
Первая релаксация
Вторая релаксация

## Slide 12
Метод ветвей и границ
Метод ветвей и границ :: Главная процедура | 
Вход: | орграф , кластеры , частичный порядок , верхняя граница 𝑈𝐵
Выход: | маршрут и его стоимость
1 | Инициализация empty queue
2 | Начинаем с
3 | 
4 | while not .empty()
5 | Берем следующий префикс для обработки
6 | 
7 | if not then
8 | Префикс отсекается; continue
9 | end if
10 | 
11 | for all do
12 | Помещаем префикс в очередь на обработку .push()
13 | end for
14 | end while
Метод ветвей и границ :: Главная процедура | 
Вход: | 
Выход: | маршрут и его стоимость
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | Префикс отсекается; continue
9 | end if
10 | 
11 | 
12 | 
13 | end for
14 | end while
Значение UB получается при помощи эвристики PCGLNS
Выполняем обход дерева поиска в ширину
Начиная с корня, префикса
В каждом префиксе считаем LB методами L1 и L2 и выбираем max
Если LB > UB, префикс отсекается
Иначе находим его потомков (префиксы длины большей на 1, с учётом ограничений предшествования) и переходим к их обработке
Каждый префикс длины m даёт решение исходной задачи PCGTSP, выбираем из них наилучший (минимального веса)

## Slide 13
Метод ветвей и границ
Все префиксы , отличающиеся только порядком посещения кластеров (и общим ) приводят к одной и той же вспомогательной задаче (по построению), поэтому:
Требуется кэшировать значения по ключу
Для этого требуется значительная память
Общая кеш-таблица затрудняет параллельное выполнение алгоритма
Замена всех возможных путей из в вдоль на одно значение также оказывается слишком грубым приближением.
Для решения этих проблем была создана другая версия этого алгоритма, использующая динамическое программирование (DP), схему Хелда и Карпа1.
1Held M., Karp R. M. A Dynamic Programming Approach to Sequencing Problems // Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics. — 1962. — Т. 10, No 1. — С. 196—210.

## Slide 14
Динамическое программирование
Каждое состояние DP (ячейка таблицы динамического программирования) соответствует частичному v-u-пути и индексируется кортежем , где
представляет собой идеал частично упорядоченного множества кластеров , то есть. Очевидно, в наших условиях, принадлежит произвольному идеалу
, для которого нет , такого, что
, .
Значение каждой ячейки DP содержит:
ссылку на предшествующее состояние
локальное значение нижней оценки
Стоимость соответствующего частичного v-u-пути.
Пусть – подмножество идеалов размера . Очевидно, , поэтому первый слой таблицы динамического программирования строится тривиально. Индуктивное построение остальных слоев описано далее.

## Slide 15
Динамическое программирование
DP :: индуктивное построение таблицы динамического программирования | 
Вход: | орграф , частичный порядок , слой таблицы DP , верхняя граница
Выход: | -ый слой
1 | Инициализация
2 | for all do
3 | for all кластер s.t. do
4 | for all и do
5 | if есть состояние s.t. then
6 | создаем новое состояние
7 | 
8 | 
9 | 
10 | if then
11 | Добавляем к
12 | end if
13 | end if
14 | end for
15 | end for
16 | end for
17 | return
DP :: индуктивное построение таблицы динамического программирования | 
Вход: | 
Выход: | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | end if
13 | end if
14 | end for
15 | end for
16 | end for
17 | 

## Slide 16
Задача |  |  |  |  | Gurobi |  |  | Ветвей и границ |  |  | DP |  | 
№ | ID | n | m | UB0 | Время, с | LB | gap, % | Время, с | LB | gap, % | Время, с | LB | gap, %
1 | br17.12 | 92 | 17 | 43 | 82 | 43 | 0 | 11.2 | 43 | 0 | 27.3 | 43 | 0
2 | ESC07 | 39 | 8 | 1730 | 0.24 | 1730 | 0 | 1.3 | 1726 | 0.23 | 8.37 | 1730 | 0
3 | ESC12 | 65 | 13 | 1390 | 3.35 | 1390 | 0 | 4.3 | 1385 | 0.36 | 14.99 | 1390 | 0
4 | ESC25 | 133 | 26 | 1418 | 10.61 | 1383 | 0 | 32 | 1383 | 0 | 60.69 | 1383 | 0
5 | ESC47 | 244 | 48 | 1399 | 3773 | 1064 | 4.93 | 36000 | 980 | 42.76 | 36000 | 981 | 42.61
6 | ESC63 | 349 | 64 | 62 | 25.35 | 62 | 0 | 1.3 | 62 | 0 | 0.52 | 62 | 0
7 | ESC78 | 414 | 79 | 14872 | 1278.45 | 14630 | 1.66 | 1.3 | 14594 | 1.63 | 0.68 | 14594 | 1.63
8 | ft53.1 | 281 | 53 | 6194 | 36000 | 5479 | 13.04 | 36000 | 4839 | 28.27 | 36000 | 4839 | 28.27
9 | ft53.2 | 274 | 53 | 6653 | 36000 | 5511 | 20.7 | 36000 | 4934 | 34.84 | 36000 | 4940 | 34.68
10 | ft53.3 | 281 | 53 | 8446 | 36000 | 6354 | 32.92 | 36000 | 5465 | 54.55 | 36000 | 5465 | 54.55
11 | ft53.4 | 275 | 53 | 11822 | 20635 | 11259 | 5 | 35865 | 11274 | 4.86 | 2225 | 11290 | 4.71
12 | ft70.1 | 346 | 70 | 32848 | 83.7 | 31521 | 4.21 | 36000 | 31153 | 5.44 | 36000 | 31177 | 5.36
13 | ft70.2 | 351 | 70 | 33486 | 36000 | 31787 | 5.35 | 36000 | 31268 | 7.09 | 36000 | 31273 | 7.08
14 | ft70.3 | 347 | 70 | 35309 | 36000 | 32775 | 7.73 | 36000 | 32180 | 9.72 | 36000 | 32180 | 9.72
15 | ft70.4 | 353 | 70 | 44497 | 36000 | 41160 | 8.11 | 36000 | 38989 | 14.13 | 36000 | 41640 | 6.86
16 | kro124p.1 | 514 | 100 | 33320 | 36000 | 29541 | 12.79 | 36000 | 27869 | 19.56 | 36000 | 27943 | 19.24
17 | kro124p.2 | 524 | 100 | 35321 | 36000 | 29983 | 17.8 | 36000 | 28155 | 25.45 | 36000 | 28155 | 25.45
18 | kro124p.3 | 534 | 100 | 41340 | 36000 | 30669 | 34.79 | 36000 | 28406 | 45.53 | 36000 | 28406 | 45.53
19 | kro124p.4 | 526 | 100 | 62818 | 36000 | 46033 | 36.46 | 36000 | 38137 | 64.72 | 36000 | 38511 | 63.12
20 | p43.1 | 203 | 43 | 22545 | 4691 | 21677 | 4 | 36000 | 738 | 2954.88 | 36000 | 788 | 2761.04
21 | p43.2 | 198 | 43 | 22841 | 36000 | 21357 | 6.94 | 36000 | 749 | 2949.53 | 36000 | 877 | 2504.45
22 | p43.3 | 211 | 43 | 23122 | 36000 | 15884 | 45.57 | 36000 | 898 | 2474.83 | 36000 | 906 | 2452.1
23 | p43.4 | 204 | 43 | 66857 | 36000 | 45198 | 47.92 | 4470 | 66846 | 0 | 333.02 | 66846 | 0
24 | prob.100 | 510 | 99 | 1474 | 36000 | 805 | 83.1 | 36000 | 632 | 133.23 | 36000 | 632 | 133.23
25 | prob.42 | 208 | 41 | 232 | 13310 | 196 | 4.86 | 36000 | 149 | 55.7 | 36000 | 153 | 51.63
26 | rbg048a | 255 | 49 | 282 | 24.22 | 282 | 0 | 0.9 | 272 | 3.68 | 0.25 | 272 | 3.68
27 | rbg050c | 259 | 51 | 378 | 13.83 | 378 | 0 | 0.2 | 372 | 1.61 | 0.25 | 372 | 1.61
28 | rbg109a | 573 | 110 | 848 | 6 | 848 | 0 | 2407 | 812 | 4.43 | 682 | 809 | 4.82
29 | rbg150a | 871 | 151 | 1415 | 15 | 1382 | 2.38 | 0.4 | 1353 | 4.58 | 0.53 | 1353 | 4.58
30 | rbg174a | 962 | 175 | 1644 | 27 | 1605 | 2.43 | 0.4 | 1568 | 4.85 | 0.67 | 1568 | 4.85
31 | rbg253a | 1389 | 254 | 2376 | 61 | 2307 | 2.99 | 0.8 | 2269 | 4.72 | 1.42 | 2269 | 4.72
32 | rbg323a | 1825 | 324 | 2547 | 416 | 2490 | 2.29 | 2 | 2448 | 4.04 | 3.59 | 2448 | 4.04
33 | rbg341a | 1822 | 342 | 2101 | 18470 | 2033 | 4.97 | 36000 | 1840 | 14.18 | 36000 | 1840 | 14.18
34 | rbg358a | 1967 | 359 | 2080 | 17807 | 1982 | 4.95 | 36000 | 1933 | 7.6 | 36000 | 1933 | 7.6
35 | rbg378a | 1973 | 379 | 2307 | 32205 | 2199 | 4.91 | 36000 | 2032 | 13.53 | 36000 | 2031 | 13.59
36 | ry48p.1 | 256 | 48 | 13135 | 36000 | 11965 | 9.78 | 36000 | 10739 | 22.31 | 36000 | 10764 | 22.03
37 | ry48p.2 | 250 | 48 | 13802 | 36000 | 12065 | 14.39 | 36000 | 10912 | 26.48 | 36000 | 11000 | 25.47
38 | ry48p.3 | 254 | 48 | 16540 | 36000 | 13085 | 26.4 | 36000 | 11732 | 40.98 | 36000 | 11822 | 39.91
39 | ry48p.4 | 249 | 48 | 25977 | 36000 | 22084 | 17.62 | 18677 | 25037 | 3.75 | 14001 | 25043 | 3.73
Результаты экспериментов
Использована общедоступная библиотека PCGTSPLIB1
16-ядерный Intel Xeon, 128G RAM
Суперкомпьютер «Уран» Института математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук
Время счёта 10 часов; Относительная погрешность 5%
Сравниваем с решением, найденым солвером Gurobi
В 13 из 39 задач – лучшее решение (12 – по времени; 7 – по точности)
Оптимальное решение найдено в 6 случаях
Иногда (p43.1, p43.2 и p43.3) сильно уступают Gurobi
Иногда (p43.4 и ry48p.4) наоборот сильно превосходят
1Salman R., Ekstedt F., Damaschke P. Branch-and-bound for the Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem // Operations Research Letters. — 2020. — Т. 48, No 2. — С. 163—166.

## Slide 17
Заключение
Разработан первый специализированный алгоритм ветвей и границ для обобщенной задачи коммивояжера с ограничениями предшествования (PCGTSP)
Реализовано две версии алгоритма:
  Классический метод ветвей и границ
  Динамическое программирование (схема Хелда и Карпа) демонстрирующее лучшую производительность, в том числе за счёт параллельных вычислений
Реализация кросплатформенна за счет использования языка Python 3
Для оценки производительности алгоритмов проведены численные эксперименты, в которых для сравнения использовался передовой коммерческий солвер Gurobi, и которые продемонстрировали конкурентоспособность предложенных алгоритмов
Направление дальнейших исследований
Разработка более точных нижних оценок
Оптимизация и распараллеливание
Интеграция с системой автоматизированного проектирования СИРИУС, предназначенной для оптимизации раскроя листового материала на фигурные заготовки и подготовки управляющих программ для машин листовой резки с ЧПУ