## Slide 1
Разработка алгоритмов оптимальной маршрутизации инструмента для САПР управляющих программ машин листовой резки с ЧПУ
Специальность 05.13.12—
Системы автоматизации проектирования (промышленность)
Екатеринбург 2022
Уколов Станислав Сергеевич
Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук

## Slide 2
Актуальность работы
Необходимость разработки новых алгоритмов оптимальной маршрутизации инструмента машин листовой резки с ЧПУ и создания подсистемы САПР для автоматического проектирования управляющих программ вызвана следующими факторами:
Отсутствием эффективных оценок точности получаемых приближенных решений
Потребностью в расширении классов решаемых задач, как использующих дискретные модели, так и задач, использующих непрерывные модели оптимизации
Потребностью в эффективном решении задач маршрутизации большой размерности
Потребностью в сокращении сроков проектирования УП в CAM системах.

## Slide 3
Цель работы
Разработка алгоритмов решения задачи оптимальной маршрутизации режущего инструмента и методик применения данных алгоритмов в САПР УП для машин фигурной листовой резки с ЧПУ
Разработать точный алгоритм решения обобщённой задачи коммивояжера с ограничениями предшествования (PCGTSP), позволяющий оценить качество решений на основе вычисления нижней оценки
Разработать эвристики поиска оптимального положения точек врезки в контуры деталей и последовательности обхода контуров в процессе решения задач непрерывной резки (CCP, SCCP)
Разработать программное обеспечение, реализующие эти алгоритмы
Разработать схемы информационного обмена и методику использования алгоритмов оптимальной маршрутизации режущего инструмента в CAD/CAM-системах при автоматическом проектировании управляющих программ машин листовой резки с ЧПУ
Задачи

## Slide 4
Научная новизна
Впервые разработан алгоритм ветвей и границ для обобщенной задачи коммивояжера с ограничениями предшествования PCGTSP, позволяющий строить нижние оценки для решений указанной задачи. Этот алгоритм способен находить точные решения для задач значительно большей размерности, чем известные алгоритмы (до ≈ 150 кластеров в зависимости от уровня вложенности);
Разработаны алгоритм поиска точек врезки в контуры, не использующий механизм дискретизации контуров, а также алгоритм выбора последовательности резки контуров на основе метода переменных окрестностей, совместно решающие задачи непрерывной резки CCP (Continuous Cutting Problem) и SCCP (Segment Continuous Cutting Problem);
Разработаны новые способы использования ограничений предшествования для уменьшения вычислительной сложности алгоритмов оптимальной маршрутизации, как в моделях дискретной, так и непрерывной оптимизации.
Разработанные вычислительные оптимизационные алгоритмы вместе с другими алгоритмами и математическими моделями, применяемыми в созданной подсистеме САПР для автоматического проектирования инструмента машин листовой резки, адаптированы при решении различных классов задач оптимальной маршрутизации, включая задачи обобщенной сегментной резки (Generalized SCCP) и интегрированную задачу раскроя и маршрутизации (Integrated Nesting and Routing Problem).

## Slide 5
Значимость работы
Разработанные алгоритмы могут применяться для проектирования маршрута инструмента машин листовой резки с ЧПУ в автоматическом режиме, в том числе и при применении нестандартных техник резки;
Совместное использование дискретных и непрерывных моделей оптимизации позволяет уменьшить временные и стоимостные параметры маршрута инструмента (в некоторых случаях — до 10%) по сравнению с чисто дискретными моделями;
Разработанное программное обеспечение позволяет эффективно решать задачи большой размерности;
Разработанные схемы информационного обмена, форматы файлов и методика использования алгоритмов оптимальной маршрутизации инструмента позволяют интегрировать разработанное программное обеспечение в существующие российские САПР «Сириус» и «T-Flex», а также обеспечивают эффективное тестирование новых оптимизационных алгоритмов.
Результаты исследований используются в образовательном процессе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

## Slide 6
Участие в конференциях
Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’16), Созополь, Болгария, 08.06.2016 – 13.06.2016.
Manufacturing, Modelling, Management & Control, (8th MiM 2016) Труа, Франция, 28.06.2016 – 30.06.2016.
ASRTU 2017 International Conference on Intellectual Manufacturing, Харбин, Китайская Народная Республика, 15.06.2017 – 18.06.2017.
Mathematical Optimization Theory And Operations Research (MOTOR 2019), Екатеринбург, Россия, 08.07.2019 – 12.07.2019.
Manufacturing Modelling, Management and Control, (9th MiM 2019) Берлин, Германия, 28.08.2019 – 30.08.2019.
XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективные системы и задачи управления», Домбай, Россия, 05.04.2021 – 09.04.2021.
XII International Conference Optimization and Applications (OPTIMA2021), Petrovac, Черногория, 27.09.2021 – 01.10.2021.
XIV-я Всероссийская Мультиконференция по проблемам управления, с. Дивноморское, Геленджик, Россия, 27.09.2021 – 02.10.2021.

## Slide 7
Публикации в рецензируемых журналах
Петунин А. А. Новый алгоритм построения кратчайшего пути обхода конечного множества непересекающихся контуров на плоскости / А. А. Петунин, Е. Г. Полищук, С. С. Уколов // Известия ЮФУ. Технические науки. — 2021. — № 1. — С. 149—164
Khachay M. Problem-Specific Branch-and-Bound Algorithms for the Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem / M. Khachay, S. Ukolov, A. Petunin // Optimization and Applications. Т. 13078 / под ред. N. Olenev [и др.]. — Springer Nature Switzerland AG, 2021. — P. 136—148. — (Lecture Notes in Computer Science)
Petunin A. Library of Sample Image Instances for the Cutting Path Problem / A. Petunin, A. Khalyavka, M. Khachay, A. Kudriavtsev, P. Chentsov, E. Polishchuk, S. Ukolov // Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges, 2021, Proceedings. — Berlin, Germany : Springer, 2021. — P. 227—233
Petunin A. A Novel Algorithm for Construction of the Shortest Path Between a Finite Set of Nonintersecting Contours on the Plane / A. Petunin, E. Polishchuk, S. Ukolov // Advances in Optimization and Applications. — Cham, Switzerland : Springer, 2021. — P. 70—83
Petunin A. A. Optimum routing algorithms for control programs design in the CAM systems for CNC sheet cutting machines / A. A. Petunin, P. A. Chentsov, E. G. Polishchuk, S. S. Ukolov, V. V. Martynov // Proceedings of the X All-Russian Conference «Actual Problems of Applied Mathematics and Mechanics» with International Participation, Dedicated to the Memory of Academician A.F. Sidorov and 100th Anniversary of UrFU: AFSID-2020. — American Institute of Physics Inc., 2020. — P. 020005
Petunin A. A. On the new Algorithm for Solving Continuous Cutting Problem / A. A. Petunin, E. G. Polishchuk, S. S. Ukolov // IFACPapersOnLine. — 2019. — V. 52, № 13. — P. 2320—2325
Petunin A. A. The termal deformation reducing in sheet metal at manufacturing parts by CNC cutting machines / A. A. Petunin, E. G. Polyshuk, P. A. Chentsov, S. S. Ukolov, V. I. Krotov // IOP Publishing. — 2019. — V. 613. — P. 012041
Tavaeva A. A Cost Minimizing at Laser Cutting of Sheet Parts on CNC Machines / A. Tavaeva, A. Petunin, S. Ukolov, V. Krotov // Mathematical Optimization Theory and Operations Research. — Cham, Switzerland : Springer, 2019. — P. 422—437
Petunin A. A. About some types of constraints in problems of routing / A. A. Petunin, E. G. Polishuk, A. G. Chentsov, P. A. Chentsov, S. S. Ukolov // AIP Conference Proceedings. — 2016. — V. 1789, № 1. — P. 060002

## Slide 8
Разработка управляющих программ для машин листовой резки с ЧПУ
Минимизация отходов
Минимизация стоимости и/или времени резки
Геометрическое моделирование деталей
Раскрой (Размещение)
Маршрутизация инструмента (Резка)
Генерация управляющей программы ЧПУ

## Slide 9
Задача маршрутизации инструмента
Детали: …
Контуры деталей: …
Раскрой:
Эквидистанты:
Сегменты резки: …
Точки врезки:
Точки выключения инструмента:
Базовые сегменты:
Порядок обхода сегментов:

## Slide 10
Целевая функция
Где:
Loff – длина холостого хода
Lon – длина сегментов резки
Con – стоимость холостого хода
Coff – стоимость резки
Cpt – стоимость одной врезки
Voff – скорость холостого хода
Von – скорость резки
Npt – количество точек врезки
tpt – время одной врезки
Стоимость резки
Время резки

## Slide 11
Классификация задач маршрутизации режущего инструмента

## Slide 12
PCGTSP: GTSP
+ ограничения
предшествования
Кластер
Вершина
Тур
Частичный порядок
– взвешенный орграф
– веса рёбер
– разбиение на кластеры
– орграф частичного порядка (ограничение предшествования)
– транзитивно:
– количество вершин
– количество кластеров

## Slide 13
Пример решения задачи PCGTSP
Решение найдено эвристикой PCGLNS1
n=272
m=34
1Khachay M., A., Petunin A. PCGLNS: A Heuristic Solver for the Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem // Optimization and Applications. Т. 12422 / под ред. N. Olenev, Y. Evtushenko, M. Khachay, V. Malkova. — Cham : Springer International Publishing, 2020. — P. 196—208. — (Lecture Notes in Computer Science).

## Slide 14
Общие идеи алгоритма
Стратегия поиска нижних оценок
Построение вспомогательной задачи PCGTSP  меньшего размера
Релаксация ATSP
  Нун и Бин
  Граф кластеров
  Граф кластеров
  …
Релаксация ATSP
  MSAP: остовное дерево
  AP: цикловое покрытие
  Gurobi + ATSPxy ()
  …
Стратегия отсечения
– нижняя оценка
– стоимость наилучшего найденного допустимого решения исходной задачи
  Получается эвристикой PCGLNS
Позволяет отсекать 50-90% узлов дерева поиска
Стратегия ветвления
Префикс
Строим
Используем ограничения предшествования:
  Дополнительно:
    Сокращение размера дерева поиска

## Slide 15
Построение вспомогательной задачи 𝒫
Префикс
Удаляем кластеры
Назначаем
Удаляем рёбра
Остальные веса сохраняем
Релаксация 
…
…

## Slide 16
Варианты нижних оценок
 | Нун и Бин |  |  | 
AP | E1 0.48±0.03 | L1 0.91±0.02 | L2 0.97±0.02 | -
MSAP | E2 0.54±0.01 | E3 0.54±0.01 | E4 0.60±0.002 | -
Gurobi | E5 | L3 1.00 | E6 | -
 | Нун и Бин |  |  | 
AP | E1 0.48±0.03 | L1 0.91±0.02 | L2 0.97±0.02 | -
MSAP | E2 0.54±0.01 | E3 0.54±0.01 | E4 0.60±0.002 | -
Gurobi | E5 | L3 1.00 | E6 | -
Используем оценки L1, L2 и L3
Оценки E1 – E4 менее точные
Оценки E5 и E6 требуют много времени
Оценка L3 применяется в малом () количестве случаев с наименьшими оценками L1 и L2

## Slide 17
Метод ветвей и границ
Метод ветвей и границ :: Главная процедура | 
Вход: | орграф , кластеры , частичный порядок , верхняя граница 𝑈𝐵
Выход: | маршрут и его стоимость
1 | Инициализация empty queue
2 | Начинаем с
3 | 
4 | while not .empty()
5 | Берем следующий префикс для обработки
6 | 
7 | if not then
8 | Префикс отсекается; continue
9 | end if
10 | 
11 | for all do
12 | Помещаем префикс в очередь на обработку .push()
13 | end for
14 | end while
Метод ветвей и границ :: Главная процедура | 
Вход: | 
Выход: | маршрут и его стоимость
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | Префикс отсекается; continue
9 | end if
10 | 
11 | 
12 | 
13 | end for
14 | end while
Значение UB получается при помощи эвристики PCGLNS
Выполняем обход дерева поиска в ширину
Начиная с корня, префикса
В каждом префиксе считаем LB методами L1 и L2 и выбираем max
Если LB > UB, префикс отсекается
Иначе находим его потомков (префиксы длины большей на 1, с учётом ограничений предшествования) и переходим к их обработке
Каждый префикс длины m даёт решение исходной задачи PCGTSP, выбираем из них наилучший (минимального веса)

## Slide 18
Метод ветвей и границ
Все префиксы , отличающиеся только порядком посещения кластеров (и общим ) приводят к одной и той же вспомогательной задаче (по построению), поэтому:
Требуется кэшировать значения по ключу
Для этого требуется значительная память
Общая кеш-таблица затрудняет параллельное выполнение алгоритма
Замена всех возможных путей из в вдоль на одно значение также оказывается слишком грубым приближением.
Для решения этих проблем была создана другая версия этого алгоритма, использующая динамическое программирование (DP), схему Хелда и Карпа1.
1Held M., Karp R. M. A Dynamic Programming Approach to Sequencing Problems // Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics. — 1962. — Vol. 10, No 1. — P. 196—210.

## Slide 19
Динамическое программирование
Каждое состояние DP (ячейка таблицы динамического программирования) соответствует частичному v-u-пути и индексируется кортежем , где
представляет собой идеал частично упорядоченного множества кластеров , то есть. Очевидно, в наших условиях, принадлежит произвольному идеалу
, для которого нет , такого, что
, .
Значение каждой ячейки DP содержит:
ссылку на предшествующее состояние
локальное значение нижней оценки
Стоимость соответствующего частичного v-u-пути.
Пусть – подмножество идеалов размера . Очевидно, , поэтому первый слой таблицы динамического программирования строится тривиально. Индуктивное построение остальных слоев описано далее.

## Slide 20
Динамическое программирование
DP :: индуктивное построение таблицы динамического программирования | 
Вход: | орграф , частичный порядок , слой таблицы DP , верхняя граница
Выход: | -ый слой
1 | Инициализация
2 | for all do
3 | for all кластер s.t. do
4 | for all и do
5 | if есть состояние s.t. then
6 | создаем новое состояние
7 | 
8 | 
9 | 
10 | if then
11 | Добавляем к
12 | end if
13 | end if
14 | end for
15 | end for
16 | end for
17 | return
DP :: индуктивное построение таблицы динамического программирования | 
Вход: | 
Выход: | 
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | end if
13 | end if
14 | end for
15 | end for
16 | end for
17 | 

## Slide 21
Сравнение решений задачи PCGTSP
Задача |  |  |  |  | Gurobi |  |  | Ветвей и границ |  |  | DP |  | 
№ | ID | n | m | UB0 | Время, с | LB | gap, % | Время, с | LB | gap, % | Время, с | LB | gap, %
1 | br17.12 | 92 | 17 | 43 | 82 | 43 | 0 | 11.2 | 43 | 0 | 27.3 | 43 | 0
2 | ESC07 | 39 | 8 | 1730 | 0.24 | 1730 | 0 | 1.3 | 1726 | 0.23 | 8.37 | 1730 | 0
3 | ESC12 | 65 | 13 | 1390 | 3.35 | 1390 | 0 | 4.3 | 1385 | 0.36 | 14.99 | 1390 | 0
4 | ESC25 | 133 | 26 | 1418 | 10.61 | 1383 | 0 | 32 | 1383 | 0 | 60.69 | 1383 | 0
5 | ESC47 | 244 | 48 | 1399 | 3773 | 1064 | 4.93 | 36000 | 980 | 42.76 | 36000 | 981 | 42.61
6 | ESC63 | 349 | 64 | 62 | 25.35 | 62 | 0 | 1.3 | 62 | 0 | 0.52 | 62 | 0
7 | ESC78 | 414 | 79 | 14872 | 1278.45 | 14630 | 1.66 | 1.3 | 14594 | 1.63 | 0.68 | 14594 | 1.63
8 | ft53.1 | 281 | 53 | 6194 | 36000 | 5479 | 13.04 | 36000 | 4839 | 28.27 | 36000 | 4839 | 28.27
9 | ft53.2 | 274 | 53 | 6653 | 36000 | 5511 | 20.7 | 36000 | 4934 | 34.84 | 36000 | 4940 | 34.68
10 | ft53.3 | 281 | 53 | 8446 | 36000 | 6354 | 32.92 | 36000 | 5465 | 54.55 | 36000 | 5465 | 54.55
11 | ft53.4 | 275 | 53 | 11822 | 20635 | 11259 | 5 | 35865 | 11274 | 4.86 | 2225 | 11290 | 4.71
12 | ft70.1 | 346 | 70 | 32848 | 83.7 | 31521 | 4.21 | 36000 | 31153 | 5.44 | 36000 | 31177 | 5.36
13 | ft70.2 | 351 | 70 | 33486 | 36000 | 31787 | 5.35 | 36000 | 31268 | 7.09 | 36000 | 31273 | 7.08
14 | ft70.3 | 347 | 70 | 35309 | 36000 | 32775 | 7.73 | 36000 | 32180 | 9.72 | 36000 | 32180 | 9.72
15 | ft70.4 | 353 | 70 | 44497 | 36000 | 41160 | 8.11 | 36000 | 38989 | 14.13 | 36000 | 41640 | 6.86
16 | kro124p.1 | 514 | 100 | 33320 | 36000 | 29541 | 12.79 | 36000 | 27869 | 19.56 | 36000 | 27943 | 19.24
17 | kro124p.2 | 524 | 100 | 35321 | 36000 | 29983 | 17.8 | 36000 | 28155 | 25.45 | 36000 | 28155 | 25.45
18 | kro124p.3 | 534 | 100 | 41340 | 36000 | 30669 | 34.79 | 36000 | 28406 | 45.53 | 36000 | 28406 | 45.53
19 | kro124p.4 | 526 | 100 | 62818 | 36000 | 46033 | 36.46 | 36000 | 38137 | 64.72 | 36000 | 38511 | 63.12
20 | p43.1 | 203 | 43 | 22545 | 4691 | 21677 | 4 | 36000 | 738 | 2954.88 | 36000 | 788 | 2761.04
21 | p43.2 | 198 | 43 | 22841 | 36000 | 21357 | 6.94 | 36000 | 749 | 2949.53 | 36000 | 877 | 2504.45
22 | p43.3 | 211 | 43 | 23122 | 36000 | 15884 | 45.57 | 36000 | 898 | 2474.83 | 36000 | 906 | 2452.1
23 | p43.4 | 204 | 43 | 66857 | 36000 | 45198 | 47.92 | 4470 | 66846 | 0 | 333.02 | 66846 | 0
24 | prob.100 | 510 | 99 | 1474 | 36000 | 805 | 83.1 | 36000 | 632 | 133.23 | 36000 | 632 | 133.23
25 | prob.42 | 208 | 41 | 232 | 13310 | 196 | 4.86 | 36000 | 149 | 55.7 | 36000 | 153 | 51.63
26 | rbg048a | 255 | 49 | 282 | 24.22 | 282 | 0 | 0.9 | 272 | 3.68 | 0.25 | 272 | 3.68
27 | rbg050c | 259 | 51 | 378 | 13.83 | 378 | 0 | 0.2 | 372 | 1.61 | 0.25 | 372 | 1.61
28 | rbg109a | 573 | 110 | 848 | 6 | 848 | 0 | 2407 | 812 | 4.43 | 682 | 809 | 4.82
29 | rbg150a | 871 | 151 | 1415 | 15 | 1382 | 2.38 | 0.4 | 1353 | 4.58 | 0.53 | 1353 | 4.58
30 | rbg174a | 962 | 175 | 1644 | 27 | 1605 | 2.43 | 0.4 | 1568 | 4.85 | 0.67 | 1568 | 4.85
31 | rbg253a | 1389 | 254 | 2376 | 61 | 2307 | 2.99 | 0.8 | 2269 | 4.72 | 1.42 | 2269 | 4.72
32 | rbg323a | 1825 | 324 | 2547 | 416 | 2490 | 2.29 | 2 | 2448 | 4.04 | 3.59 | 2448 | 4.04
33 | rbg341a | 1822 | 342 | 2101 | 18470 | 2033 | 4.97 | 36000 | 1840 | 14.18 | 36000 | 1840 | 14.18
34 | rbg358a | 1967 | 359 | 2080 | 17807 | 1982 | 4.95 | 36000 | 1933 | 7.6 | 36000 | 1933 | 7.6
35 | rbg378a | 1973 | 379 | 2307 | 32205 | 2199 | 4.91 | 36000 | 2032 | 13.53 | 36000 | 2031 | 13.59
36 | ry48p.1 | 256 | 48 | 13135 | 36000 | 11965 | 9.78 | 36000 | 10739 | 22.31 | 36000 | 10764 | 22.03
37 | ry48p.2 | 250 | 48 | 13802 | 36000 | 12065 | 14.39 | 36000 | 10912 | 26.48 | 36000 | 11000 | 25.47
38 | ry48p.3 | 254 | 48 | 16540 | 36000 | 13085 | 26.4 | 36000 | 11732 | 40.98 | 36000 | 11822 | 39.91
39 | ry48p.4 | 249 | 48 | 25977 | 36000 | 22084 | 17.62 | 18677 | 25037 | 3.75 | 14001 | 25043 | 3.73
Использована общедоступная библиотека PCGTSPLIB1
16-ядерный Intel Xeon, 128G RAM
Суперкомпьютер «Уран» Института математики и механики им. Н. Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук
Время счёта 10 часов; Относительная погрешность 5%
Сравниваем с решением, найденым солвером Gurobi
В 13 из 39 задач – лучшее решение (12 – по времени; 7 – по точности)
Оптимальное решение найдено в 6 случаях
Иногда (p43.1, p43.2 и p43.3) сильно уступают Gurobi
Иногда (p43.4 и ry48p.4) наоборот сильно превосходят
1Salman R., Ekstedt F., Damaschke P. Branch-and-bound for the Precedence Constrained Generalized Traveling Salesman Problem // Operations Research Letters. — 2020. — Vol. 48, No 2. — P. 163—166.

## Slide 22
Задача непрерывной резки
(CCP)
C1
C2
C3
C4
C5
M0
M1
M3
Mn+1
Дано:
  Отрезки прямых линий
  Дуги окружности
  Без попарных пересечений
  Снаружи всех контуров
Найти:
Перестановку
Целевая функция:
Точки врезки
Длина холостого хода

## Slide 23
Эвристика решающая CCP
Удаление «внешних» контуров
Непрерывная оптимизация (геометрическая)
Дискретная оптимизация (комбинаторная)
Восстановление «внешних» контуров

## Slide 24
Удаление внешних контуров
Внешний контур
Внутренний
контур

## Slide 25
Поиск позиций точек врезки
Mi-1
Mi+1
Ci-1
Ci+1
Ci
Mi
M’i
Mi-1
Mi+1
Ci-1
Ci+1
Ci
Mi
M’i
M*i-1
Начальные (случайно)
do
  for i = 1 to n:
until сошлись (с точностью )
Задана перестановка
Найти
Минимизировать

## Slide 26
Порядок вырезания контуров
Метод переменных окрестностей*
Случайная начальная перестановка
while :
  if
  else
end
* Hansen, P., Mladenovic, N., and Moreno Perez, J.A. (2010). Variable neighbourhood search: methods and applications. Annals of Operations Research, 175(1), P. 367 - 407.
Оптимизация позиций точек врезки

## Slide 27
Восстановление внешних контуров
Внешний контур
Mi
Mi-1
Mi-2
Mi+1
Mi+2
Новая точка врезки
Длина маршрута сохраняется
Маршрут остаётся оптимальным

## Slide 28
Численные эксперименты
Задание | №229 | №464 | №3211
Деталей | 11 | 14 | 17
Контуров | 12 | 21 | 22
Lon, м | 24.609 | 21.717 | 25.051
Точек врезки | 491 | 429 | 493
GTSP Loff, м | 7.729 | 4.743 | 4.557
CCP Loff, м | 7.727 | 4.706 | 4.536
GTSP (дискретная задача)
CCP

## Slide 29
Применение открытых форматов файлов данных
[{
"partid": "LIST",
"paths": [
[
[0, 0, 0],
[0, 500, 0],
[700, 500, 0],
[700, 0, 0],
[0, 0, 0]]
]},
{
"partid": "RING",
"paths": [
[
[205, 405, -1],
[205, 5, -1],
[205, 405, 0]],
[
[205, 305, 1],
[205, 105, 1],
[205, 305, 0]]
]}]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
><g><g transform = "scale(1, -1)">
<path name="LIST" d="M 0 0
V 500
H 700
V 0
H 0 Z"/>
<path name="RING" d="M 205 405
A 200 200 0 0 0 405 205 A 200 200 0 0 0 205 5
A 200 200 0 0 0 5 205 A 200 200 0 0 0 205 405 Z
M 205 305
A 100 100 0 0 1 105 205 A 100 100 0 0 1 205 105
A 100 100 0 0 1 305 205 A 100 100 0 0 1 205 305 Z"/>
</g></g></svg>
Унаследованные форматы файлов
DXF
DBS
XML
…
JSON-схемы
Геометрия деталей / раскроя
Задание на резку
Результат резки
Каскадные таблицы стилей
JSON
SVG
CSS
JSON
Взаимодействие с пользователем
JS

## Slide 30
Конвертеры форматов
JSON с геометрической информацией о деталях и раскройной карте
Двоичный файл геометрии DBS, экспорт и импорт
Текстовый файл DXF, используемый для обмена графической информацией между CAD-системами. Обеспечивается экспорт и импорт.
Экспорт геометрической информации в YAML
Запуск автоматического раскроя в САПР «Сириус» с выбором параметров раскроя.
Запуск автоматической резки в САПР «Сириус» при помощи RoutingManager
Экспорт задания и импорт результатов в систему фигурного раскроя T-Flex Раскрой
Экспорт и импорт в форматы файлов системы автоматического раскроя Nesting Factory (Algomate). Обеспечивается также автоматический запуск раскроя и последующий автоматический импорт его результатов.
Экспорт в виде графа для поиска Эйлерова цикла в рамках решения задачи маршрутизации режущего инструмента.
Экспорт в виде HTML-страницы, содержащей SVG для визуализации
…

## Slide 31
Заключение
Разработаны автоматические алгоритмы оптимальной маршрутизации режущего инструмента для машин фигурной резки с ЧПУ
  Алгоритм ветвей и границ для решения дискретной задачи PCGTSP, дающий также оценки решений
  Эвристика решения задачи CCP для непрерывной геометрической модели контуров деталей
Повышен размер задач маршрутизации, для которых могут быть найдены оптимальные и близкие к оптимальным решения
Разработано программное обеспечение, реализующее данные алгоритмы
Программные модули интегрированы в САПР «Сириус» и «T-Flex» для построения оптимальных маршрутов режущего инструмента машин листовой резки с ЧПУ в автоматическом режиме

## Slide 32
Спасибо за внимание!
Екатеринбург 2022